## Slide 1: FPGAボードとBluetooth通信を行うAndroidアプリで操作する自動車の制作 中間発表
122931B 木村 駿

## Slide 2: 開発状況
・FPGAボード
  Bluetooth信号の送受信
  PWM制御によるモーター制御
  受信した信号によるモーター制御
    →テスト用のコードで動作確認済み。
・Androidアプリ
  FPGAボードを制御する信号の送信
    → アプリ開発は未着手
  ユーザインターフェース
  → ボタンを配置したのみ。実機画面でのチェックはできていない。
するもの

## Slide 3: FPGAのモジュール構成
SIO
META_STABLE
RX
SW
EN_GEN
SW_GEN
CLK
RESET
TX
rx_data_reg
DIR1
PWM1
DIR2
PWM2

## Slide 4: FPGAのモジュール構成 META_STABLE
META_STABLE
RX
CLK
RX_META
メタ・ステーブルを回避する回路。
RXをクロック1回分遅らせ、RX_METAとして出力することでメタ・ステーブルを回避。

## Slide 5: FPGAのモジュール構成 EN_GEN
EN_GEN
CLK
イネーブルを生成する回路。
出力されたKHz-enableは後述のSW_GENの入力として使用する。
KHz-enable

## Slide 6: FPGAのモジュール構成 SW_GEN
SW_GEN
KHz-enable
チャタリングの防止と立ち上がりの検出をする回路。
出力のsw_one_shotはトップモジュールのSIOで、受信データを送信開始するトリガとして使われる。
sw_one_shot
CLK
SW

## Slide 7: FPGAのモジュール構成 SIO
SIO
RX
シリアル通信での信号の送受信およびPWM制御によるモーター制御を行う回路であり、トップモジュール。
TXはRXの値をそのままBluetoothモジュールへ送信する。
rx_data_regはレジスタでもあり、RXの値を格納する。また、RXの値8ビットをLEDに表示するのにも使われる。
DIRとPWMはモータードライバへ送信されモーターを制御する。
CLK
RX_META
RESET
TX
DIR1
DIR2
PWM2
PWM1
rx_data_reg
各モーターの回転方向の制御信号
各モーターへの動力制御信号

## Slide 8: 制御の流れ
RXよりシリアル通信でデータを受信
受信データを1ビットずつrx_data_reg[7:0]に格納
同時に、格納された1と0の数をそれぞれカウント
カウントされた1と0の数により次のようにモーターを制御

## Slide 9: 実機を用いたテストから
TeraTermから送った信号で、モーターを自由に制御するまでには到達していない（対応表の通りにはいっていない）。
  信号とモーター制御の対応を見直す
  FPGAのコードを見直す
このままだと当初実装したかった、４方向への自由な制御の実装は難しい？
  最低でも前進・後退・停止は実装したい

## Slide 10: 今後の計画
上記の計画に加えて、随時Androidアプリの開発を進めていく。