## Slide 1: FPGAボードとBluetooth通信を行うAndroidアプリで操作する自動車の制作 最終発表
122931B 木村 駿

## Slide 2: 計画時のシステム構成
Bluetooth
モーター制御により動作
アプリ操作
信号を送信

## Slide 3: 使用機器
自動車部分
  ビュートローバー ×１
  PmodBT2 (Bluetoothデバイス)×１
  PmodHB3 (モーターデバイス) ×２
  BASYS2 (FPGAボート) ×１
Android端末
  SH-04E(Androidバージョン 4.4.2)

## Slide 4: アプリの仕様（通信仕様・計画）
５つのボタンを持つ。
各ボタンの仕様は以下の通り
  ↑ ：文字 f (0110 0110)
  ←：文字 l (0110 1100)
  →：文字 r (0111 0010)
  ↓ ：文字 b (0110 0010)
  STOP：文字 s (0111 0011)
ボタンを押し続ける間、100msごとに信号を送信
l
f
r
b
s

## Slide 5: FPGAの仕様（機能仕様・計画）
信号を200ms間受信しなければ停止
各信号を受信したとき、表の動作をするよう、モーターモジュールに信号を送信する。
PWM制御に関する部分をモジュールに分割する。

## Slide 6: 開発結果（アプリ）
出来たもの
  FPGAボード・Arduinoとの接続の確立
  仕様通りの信号の送信
出来なかったもの
  100msごとの信号の送信
  →ボタンをクリックしたときのみ信号を送信

## Slide 7: 開発結果（FPGA）
目標到達度：７０％
出来たもの
  アプリとの接続の確立
  仕様通りのモーター制御
出来なかったもの
  200msごとの信号の受信確認
  PWM制御を行うモジュールの分割
  →分割したところ、PWM制御が行えなくなった。値の受け渡し方がよくなかったか？

## Slide 8: 開発計画・実際の進歩（中間発表まで）

## Slide 9: 開発計画・実際の進歩（中間発表以降）

## Slide 10: FPGAのモジュール構成
SIO
META_STABLE
RX
SW
EN_GEN
SW_GEN
CLK
RESET
TX
rx_data_reg
DIR1
PWM1
DIR2
PWM2
PWM

## Slide 11: FPGAのモジュール構成 META_STABLE
META_STABLE
RX
CLK
RX_META
メタ・ステーブル（0と1の間の中間的な電圧が入力になることで出力が不安定になること）を回避する回路。
RXをクロック1回分遅らせ、RX_METAとして出力することでメタ・ステーブルを回避。

## Slide 12: FPGAのモジュール構成 EN_GEN
EN_GEN
CLK
イネーブルを生成する回路。
出力されたKHz-enableは後述のSW_GENの入力として使用する。
KHz-enable

## Slide 13: FPGAのモジュール構成 SW_GEN
SW_GEN
KHz-enable
チャタリングの防止と立ち上がりの検出をする回路。
出力のsw_one_shotはトップモジュールのSIOで、受信データを送信開始するトリガとして使われる。
sw_one_shot
CLK
SW

## Slide 14: FPGAのモジュール構成 SIO
SIO
RX
シリアル通信での信号の送受信およびPWM制御によるモーター制御を行う回路であり、トップモジュール。
TXはRXの値をそのままBluetoothモジュールへ送信する。
rx_data_regはレジスタでもあり、RXの値を格納する。また、RXの値8ビットをLEDに表示するのにも使われる。
DIRとPWMはモータードライバへ送信されモーターを制御する。
CLK
RX_META
RESET
TX
DIR1
DIR2
PWM2
PWM1
rx_data_reg
各モーターの回転方向の制御信号
各モーターへの動力制御信号

## Slide 15: PWM制御部
仕様決定時ではデューティ比６０％で動作するよう設計
→実機テストでタイヤが回転しなかったため、７０％に変更
制御変数としてmodeを設定。デューティ比に基づき、5000ns中3500ns間modeに1を設定。それ以外は0。
modeが1のとき、アプリから送信された信号の判定を行い、受信信号によりPWM1,2を送信。
Modeが0のとき、’s’ を受信した時と同じ信号を送信。
PWM
rx_data_reg
CLK
DIR1
DIR2
PWM2
PWM1

## Slide 16: PWM制御部
下記の表に対応させてDIRとPWMを送信する。コードの組みやすさから ‘s’ の時のDIRを1と設定。
PWM
rx_data_reg
CLK
DIR1
DIR2
PWM2
PWM1

## Slide 17: 本講義を受けてのまとめ
当初の計画通りに進まず、１から計画・設計しモノを作り上げる大変さが実感できた。また、実機テストで思うように動くたびに達成感が味わえた。
中間発表時の見通しでは前後２方向に動けば、と低い目標設定だったが最終的には４方向＋停止が操作できるしっかりとしたものができたと思う。